## Slide 1: Module 3.3 Portuguese

## Slide 2
ASTIGMATISMO
Definido como uma condição refrativa. É a diferença entre o poder refrativo dos dois principais eixos do olho
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: PLANOS FOCAIS DO ASTIGMATISMO
MERIDIANO DE EIXO
CÓRNEA
MERIDIANO DE PODER
PLANOS FOCAIS
A, B, C = pontos imagem de fontes de pontos objetos
Fonte do objeto no infinito
F'1
F'2
Eixo Óptico
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: CONÓIDE DE STÜRM
Meridiano de
Eixo
Linha Focal Horizontal
Linha Focal Vertical
Círculo de menor Confusão
Meridiano de Poder
Fonte Objeto
A
B
D
C
Intervalo de Stürm
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: ASTIGMATISMO OCULAR OCULAR
  Meridianos do olho:
Meridiano do poder
  meridiano com maior poder óptico
Meridiano do eixo
  Meridiano do menor poder óptico
Descrições dos Meridianos:
  Poder Refrativo (Dioptrias)
  Raio de Curvatura (mm)
MERIDIANOS DO ASTIGMATISMO
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: ASTIGMATISMO
Diferenças Meridionais:
  curvatura e/ou taxas de aplanamento de
    córnea
    cristalino
  Índice de refração dos componentes ópticos
Forma do pólo posterior
CAUSAS:
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: ASTIGMATISMO
Astigmatismo hipermetrópico simples (AHS)
Astigmatismo hipermetrópico composto (AHC)
Astigmatismo miópico simples (AMS)
Astigmatismo miópico composto (AMC)
Astigmatismo misto (AM)
CLASSIFICAÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO SIMPLES (AHS)
F'1
F'2
Eixo Óptico
Meridiano do Poder
Meridiano do Eixo
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
Eixo Óptico
Meridiano do Poder
Meridiano do Eixo
F’1
F’2
ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO COMPOSTO (CHA)
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
F'1
F'2
Eixo Óptico
Meridiano do Poder
Meridiano do
Eixo
ASTIGMATISMO MIÓPICO SIMPLES (AMS)
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
ASTIGMATISMO MIÓPICO COMPOSTO (AMC)
F'1
F'2
Eixo Óptico
Meridiano do Poder
Meridiano do
Eixo
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
ASTIGMATISMO MISTO (AM)
Eixo Óptico
Meridiano do Poder
Meridiano do Eixo
F'1
F'2
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: CLASSIFICAÇÃO DE ASTIGMATISMO
Corneal
Lenticular
Outros astigmatismos internos
Total
ESTRUTURAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: ASTIGMATISMO CORNEAL
Córnea raramente esférica
Astigmatismo corneal pressupõe anterior
Verdadeiro astigmatismo corneal deve incluir o posterior
  O posterior neutraliza 10-14% do astigmatismo anterior
Astigmatismo corneal = descrição óptica
Toricidade corneal = descrição anatômica
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: ASTIGMATISMO LENTICULAR
Devido a diferenças em:
  Poder refrativo dos meridianos
    Cada uma das superfícies
    Ambas superfícies
  Índice de refração das camadas do cristalino
  Taxas de aplanamento das superfícies das capas do cristalino
  Simetria das capas do cristalino
Inclinação e/ou descentração do cristalino
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: ASTIGMATISMO INTERNO
O pólo posterior (retina) deve ser:
Tórico na forma
Inclinada
Descentrada
OUTROS
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: ASTIGMATISMO TOTAL
O astigmatismo total é a combinação de:
Astigmatismo corneal
Astigmatismo lenticular
Outros astigmatismos internos
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: ASTIGMATISMO
Regular
  Principais meridianos, separados em 90o
Irregular
  Principal meridianos não separados em 90o
  Mais que 2 principais meridianos
  Sem principais meridiano
  Geralmente adquirido (i.e. secundariamente a)
    trauma
    doença
REGULAR E IRREGULAR
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: ASTIGMATISMO IRREGULAR
Distorção(ões) de superfícies refrativas
Irregularidades no índice de refração
Doenças/degeneração
Cicatrizes
Diabetes
CAUSAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: ASTIGMATISMO
Regular
  A favor da regra
  Contra a regra
  oblíquo
Irregular
TIPOS
Conforme a orientação do eixo
(Cil na forma negativa)
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: TIPOS DE ASTIGMATISMO
Astigmatismo ocular onde a força refrativa do meridiano vertical (ou próximo ao vertical) é a maior
Eixo refrativo cilíndrico 0-30o, 150-180o
A FAVOR DA REGRA
Millodot, 1989
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: TIPOS DE ASTIGMATISMO
Astigmatismo ocular onde a força refrativa do meridiano horizontal (ou próximo ao horizontal) é a maior
Eixo refrativo cilíndrico 60-120o
CONTRA A REGRA
Millodot, 1989
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: TIPOS DE ASTIGMATISMO
Astigmatismo onde os dois principais meridianos situam-se em algum lugar entre os eixos que definem o astigmatismo a FR assim como o CR
Eixo refrativo cilíndrico 31-59o, 121-149o
ASTIGMATISMO OBLÍQUO
Millodot, 1989
Notes: <number>
12
12

## Slide 24: ASTIGMATISMO
Insignificante 0.75 D Cil
Baixo 1.00 to 1.50 D Cil
Moderado 1.75 to 2.50 D Cil
Alto > 2.50 D Cil
CILÍNDRICO REFRATIVO
Classificação pela magnitude
Notes: <number>
12
12

## Slide 25: ASTIGMATISMO
< 0.50 D Cil 39% 23%
0.50 to 1.00 D Cil 37% 42%
1.25 to 2.00 D Cil 15% 25%
2.25 to 3.00 D Cil 7% 6%
> 3.00 D Cil 3% 3%
INCIDÊNCIA POR GRAU (DIOPTRIA)
Holden (1974)
Cavara (1922)
Notes: <number>
12
12

## Slide 26: ASTIGMATISMO
< 0.50 D Cil 53.6% 66.6%
0.60 a 1.00 D Cil 29.4% 17.7%
1.10 a 3.00 D Cil 15.6% 13.6%
3.00 a 4.50 D Cil 1.3% 2.1%
INCIDÊNCIA POR GRAU (DIOPTRIA)
F&S (1996)
MoH (1962)
Notes: <number>
12
12

## Slide 27: ASTIGMATISMO
A favor da regra 60% 25%
Contra a regra 17% 58%
Oblíquo 23% 17%
INCIDÊNCIA POR TIPOS
16 - 55
56+
Fledelius, 1984
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: ASTIGMATISMO
Crianças:
Contra a regra Oblíquo/A favor da regra
Adultos:
A favor da regra Contra a regra/Oblíquo
DESVIO DE INCIDÊNCIA COM A IDADE
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: ASTIGMATISMO
Total
Corneal
Lenticular/Interno
COMPONENTES
Relação:
Total = Corneal + Lenticular
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: DETERMINAÇÃO DO ASTIGMATISMO OCULAR A PARTIR DO ASTIGMATISMO CORNEAL
Regra de Javal (1890):
Total Astigmatismo = 1.25 astigmatismo corneal – 0.50
Grosvenor et al (1988):
Total Astigmatismo = Astigmatismo corneal – 0.50
Astigmatismo corneal a favor da regra = +
Astigmatismo corneal contra a regra = -
Notes: <number>
12
12

## Slide 31: MEDIÇÃO DO ASTIGMATISMO
Curvatura da superfície anterior
Queratometria
Fotoqueratoscopia
Mapeamento corneal assistido por sistema computadorizado
Curvatura da superfície posterior
Imagem de Purkinje
CORNEAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 32: ASTIGMATISMO DE SUPERFICIE POSTERIOR
Dunn, 1991:
A superfície posterior neutraliza 14% do astigmatismo de superfície anterior
Suposição prévia:
A superfície posterior neutraliza 10% do astigmatismo de superfície anterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 33: ASTIGMATISMO INTERNO
Superfície corneal post. R=+0.21 D Cil x 82
L=+0.22 D Cil x 80
Superfície ant. cristalino R=+0.52 D Cil x 8
L=+0.49 D Cil x 165
Superfície Post. cristalino R=+1.48 D Cil x 99
L=+1.16 D Cil x 90
Dunn et al, 1996
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: DETERMINÃÇÃO DO ASTIGMATISMO
Tabelas optotipos p/ astigmatismo e técnica de embaçamento
Fenda estenopêica
Retinoscopia
Técnica de cilindro cruzado
Auto-refrator
TÉCNICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 35: ASTIGMATISMO RESIDUAL
Astigmatismo residual é definido como o erro refrativo astigmático que é existente quando uma lente de contato é colocada sobre a córnea para corrigir a ametropia presente
Interprete como, ‘com lentes de contato esféricas' a menos que se estabeleça o contrário
DEFINIÇÃO
Mandell 1988
Notes: <number>
12
12

## Slide 36: ASTIGMATISMO RESIDUAL FISIOLÓGICO
Astigmatismo corneal não neutralizado
Astigmatismo corneal posterior
Astigmatismo lenticular
Cristalino inclinado
Anormalidades no índice refrativo
Aberrações oblíquas
Desalinhamento dos componentes
Notes: <number>
12
12

## Slide 37: ASTIGMATISMO RESIDUAL INDUZIDO
LC descentrada e/ou inclinada
Toricidade e/ou bitoricidade das LC
Deslocamento das LC (rotação)
Distorção e/ou flexão das LC
Notes: <number>
12
12

## Slide 38: ASTIGMATISMO RESIDUAL
Rx: -2.00 / -1.00 x 180
Ks: 7.80 @ 180 RZOP: 7.80 mm 7.60 @ 90
Lágrimas, por cálculo:
Superfíce anterior (esférico) = +43.0769
Superfície posterior (vertical) = -44.2105
Superfície posterior (horizontal) = -43.0769
PVP lente lacrimal = PI/-1.13 x 180
Astigmatismo ocular = -1.00 x 180
Astigmatismo residual = -0.13 D Cil x 180
LC Esférica, Córnea Tórica, Rx Astigmática
Notes: <number>
12
12

## Slide 39: ASTIGMATISMO RESIDUAL CALCULADO (ARC) USANDO LEITURA K
Rx: -3.00/-1.00 x 1.80
Ks: 43.00 @ 1.80 45.00 @ 90
K = -2.00 x 1.80
Residual = Total - Corneal
ARC = -1.00 x 1.80 - (-2.00 x 1.80)
= +1.00 x 1.80 (or -1.00 x 90)
Notes: <number>
12
12

## Slide 40: CALCULADO vs MEDIDO
Lente descentrada ou inclinada
Lente tórica fora do eixo
Flexão da lente
Moldagem corneal e pressão da pálpebra
Refração incorreta
ASTIGMATISMO RESIDUAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 41: ASTIGMATISMO RESIDUAL
Bailey (1959):
  66%  0.50 D
  37%  0.75 D
Sarver (1969):
  34% 0.50 D
Yamamoto (1986)
  Com lentes rígidas 1.34 D
  Com lentes gelatinosas 0.61 D
INCIDÊNCIA
Notes: <number>
12
12

## Slide 42: ASTIGMATISMO RESIDUAL PREVISTO (ARP)
Previsão baseada no cálculo do astigmatismo residual (ARC):
Sarver (1969):
  ARP = 0.3 x ARC ± 0.50 D
Dellande (1970)
  ARP = 0.5 x ARC ± 0.50 D
Notes: <number>
12
12

## Slide 43: FLEXÃO DAS LENTES
Lentes de contato RGP em córneas tóricas:
  Resistem à flexão se espessura é adequada
  Flexionam se são finas
Flexão depende de:
  Propriedades físicas do material
  Espessura da lente
    tc
    PVP
    Desenho da lente
Flexão afeta:
  Lente - RGP e gelatinosa
  Lente lacrimal - apenas RGP
Notes: <number>
12
12

## Slide 44: FLEXÃO LENTES RGP
Rx: -3.00/-1.00 x 1.80
Ks: 43.00 @ 1.80 45.00 @ 90
Se lente RGP se flexiona induzindo astigmatismo de +1.00 x 180
Residual = Ocular - (Corneal+Flexão)
= -1.00 x 180 - ([-2.00 x 180] +[+1.00 x 180])
= 0
ASTIGMATISMO RESIDUAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 45: RESOLVENDO CILINDROS CRUZADOS OBLÍQUOS
CONSTRUÇÃO DE STOKES
C1
C2
CRESULTANTE
A
a

a
Notes: <number>
12
12

## Slide 46: RESOLVENDO CILINDROS CRUZADOS OBLÍQUOS
CILÍNDRICOS DE SINAIS OPOSTOS
C1
C2
CRESULTANTE
A
a

Notes: <number>
12
12

## Slide 47: RESOLVENDO CILÍNDRO CRUZADO OBLÍQUOS
MATEMÁTICO
CR = ± (C1 + C2)2 - 4C1C2sen2a
 = arc tan ( ) tan a
- C1 + C2 + CR
C1 + C2 + CR
S =
(C1 + C2 + CR)
2
Bennett and Rabbetts, 1984
Notes: <number>
12
12