## Slide 1
ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO GELATINOSAS ESFÉRICAS
3.2
Notes: <number>
12
12

## Slide 2: LENTES GELATINOSAS
Nomes alternativos (passado e presente):
Hidrofílica
Hidrogel
Gel
Flexível
Limbal e semi escleral, limbal e paralimbal
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: LENTES GELATINOSAS
Gama de DTs: T = 13 -15 mm
DTs mais comuns: T = 13.5 -14.5 mm
TAMANHO: DESCRIÇÃO GERAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: FILOSOFIA DE ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Região Peri-limbal
Limbo
Ápice corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: QUANDO ADAPTAR LENTES GELATINOSAS ESFÉRICAS ?
A primeira opção de lentes
Erros refrativos esféricos (0.75 D cil)
Quando o conforto é o assunto principal
Erros refrativos extremos incluindo afacia
Rxs baixas – conforto com RGP não compensado com o pequeno incremento na visão
Astigmatismo corneal significante mas com uma Rx predominantemente esférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: LENTES GELATINOSAS
Lentes gelatinosas devem:
Estar centradas no olho
Adaptar ao segmento anterior do olho
Mover-se adequadamente
Cobrir a córnea em todas as posições do olho
EXIGÊNCIAS NA ADAPTAÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: LENTES GELATINOSAS
As lentes gelatinosas devem:
Produzir boa e estável visão
Prover mínimos distúrbios fisiológicos
Ser utilizável de forma prática
Ser confortável
EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: DESCREVENDO A CENTRALIZAÇÃO
(basedo nas coordenadas Cartesianas)
y
+
y
x
x
+
-
(0,0)
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: CENTRALIZAÇÃO
SISTEMA CARTESIANO
Centrada
x = 0
y = 0
Descentrada
x = 0
y =
Descentrada
x = +
y = 0
Descentrada
x =
y = +
EXEMPLOS
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: DESCREVENDO A CENTRALIZAÇÃO
SISTEMA BINASAL
y
+
y
x
x
+
(0,0)
y
+
y
x
x
(0,0)

L
R
+
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: EXEMPLOS DE CENTRALIZAÇÃO
SISTEMA BINASAL
Centrado
x = 0
y = 0
Descentrado
x = 0
y =
Descentrado
x = +
y = 0
Descentrado
x =
y = +

R or L
R
R or L
L
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: DESCREVENDO LITERALMENTE A CENTRALIZAÇÃO
Olho direito descentrado nasalmente em 0.5 mm
EXEMPLOS

Olho esquerdo descentrado temporalmente em 0.5 mm e superiormente em 0.5 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: DESCRIÇÕES DE ADAPTAÇÃO
Boa, ótima, ideal
Ajustada, apertada, pula
Plana, frouxa, móvel
Centrada, descentrada
Baixa “cavalgada”, alta “cavalgada”
Superior, inferior, nasal, temporal e suas combinações
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: O QUE GOVERNA ADAPTAÇÃO UMA LENTE?
Relação entre as alturas sagitais das lentes e do segmento anterior do olho (lente>olho)
Topografia anterior do olho incluindo a córnea
Piscagem que induz a pressão negativa abaixo da lente
Propriedades físicas da lente:
  Propriedades físicas do material
  Rx
  espessura
  Desenho da lente
Característica das pálpebras, interação pálpebra/lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: COMO A ADAPTAÇÃO DA LENTE É ALTERADA?
Pela alteração de um ou mais fatores que governam a adaptação mas . . . os constantes são:
    Topografia anterior do olho
    Rx
    Características das pálpebras
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: EFEITOS DA ALTURA SAGITAL Diâmetro constante
S2 > S1 > S3
RZOP mais apertado
‘RZOP original’
D1
S1
D1
D1
S2
S3
RZOP mais plano
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: EFEITOS DO DIÂMETRO RZOP constante
S2 > S1 > S3
D1
‘Adaptação original'
D2
D3
S1
S2
‘Apertada'
S3
‘Frouxa'
Mesmo RZOP
diâmetro maior
Mesmo RZOP
diâmetro menor
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: EFEITOS DO DESENHO DA LENTE
Mesma Sag, Mesmo Diâmetro
mas . . . Desenho Diferente = Comportamento Diferente
S
1
S
1
D
1
D
1
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Diâmetro total, T
RZOP, r0
Espessura central, tc
Diâmetro da Zona Óptica
Conteúdo de água
Seleção do material
Método de fabricação
SELEÇÃO DE PARÂMETROS
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Medir DHIV Depois qualquer um dos ítens:
Adicionar 2mm ao DHIV e selecionar lente de teste com o diâmetro mais próximo ou
Siga recomendação do fabricante e selecione diâmetro sugerido
SELEÇÃO DO DIÂMETRO TOTAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: ADAPTAÇÃO DE LENTE GELATINOSA
Diâmetros maiores são frequentemente exigidos em altas Rxs para melhorar a adaptação e centralização da lente
Adicionar 0.5mm ao diâmetro das lentes de teste para as lentes com alto conteúdo aquoso (>60%)
  por conta do encolhimento da lente no olho devido à perda de água
  perfil de lente mais espessa (baixo n) resulta em maior interação lente/pálpebra
  ajuda estabilidade da adaptação e centragem
SELEÇÃO DE DIÂMETRO TOTAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: MEDIÇÃO DO DHIV
Escala de DP
Queratômetro Wessely
Retículo na ocular da lâmpada de fenda
Imagem fotográfica ou de vídeo
Escala comparativa (de semi-círculos)
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: QUERATÔMETRO DE WESSELY
Olho
paciente
Profissional
Escala
Lente
f
Lente
f'
Lente
Abertura pequena
0
10
mm
Visão do instrumento
Notes: <number>
12
12

## Slide 24
30
60
90
120
150
1
3
5
7
9
11
13
15
0
2
4
6
8
10
12
14
160
140
120
100
80
60
40
20
Notes: <number>
12
12

## Slide 25: ESCALA COMPARATIVA
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13

Notes: <number>
12
12

## Slide 26: EFEITOS DO DIÂMETRO
S2 > S1 > S3
‘Mais apertada’
‘Adaptação original’
‘Mais plana’
‘Mesma’
S
2
D
2
S
1
D
1
S
4
D
4
Mesmo RZOP
Mesmo RZOP
RZOP mais plano
S
D
1
1
S
D
4
4
S
D
3
3

Notes: <number>
12
12

## Slide 27: REGRA PRÁTICA:
DT 0.5 mmRZOP 0.3 mm
(LENTES GELATINOSAS)
(aumento)
(aumento)
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Medir Ks (mm) e depois adicione qualque um dos ítens:
0.3 - 0.9 mm a K mais plana
1 mm ao K médio
4 D mais plana que K médio
Selecione RZOP mais próximo do T da lente de teste
ou . . .
SELEÇÃO DO RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Medir K
Selecionar lente de teste a partir do guia de adaptação do fabricante para T da lente
Adicionar 0.7 mm ou mais ao K mais plano para os materiais de lentes menos flexíveis (espessos, com baixo conteúdo de água)
Adicionar 0.3 - 0.6 mm para materiais padronizados e flexíveis (mais finos, com alto conteúdo de água)
SELEÇÃO DO RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: CÁLCULO DO RZOP
Lentes sugeridas
+ 0.7 mm: RZOP = 8.50
- 4 D à média: RZOP = 8.53
Esses dados sugerem um RZOP de 8.50 mm. Desde que os passos do RZOP estejam por volta de 0.3 mm, selecione 8.5 or 8.6
Esses são guias ou somente pontos de partida mas todos rendem resultados similares
K MAIS PLANO = 7.80mm K MAIS CURVO = 7.70 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 31: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Gama: 7.90 - 9.30 mm
Mais significativa em lentes mais grossas e menos flexíveis
Quase irrelevante em lentes finas e muito flexíveis
Córneas mais curvas são adaptadas relativamente mais planas do que córneas normais ou planas
RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 32: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Use lente de prova para centrar a gama da curva ØT da lente de teste ou
Se nenhuma opção disponível do RZOP, teste uma lente cujo PVP esteja próximo à Rx
SELEÇÃO DO RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 33: TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DESCARTÁVEIS
ADAPTAÇÃO ACEITÁVEL
(somente 8.8)
(8.4 & 8.8)
(8.4 & 8.8)
% Aceitável
n = 20
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATIONOSAS
Usualmente 2 - 4 RZOP para cada diâmetro
Mais incrementos de adaptação podem ser requeridos com materiais mais rígidos
GAMA DE RZOP DE LENTES EM ESTOQUE
Notes: <number>
12
12

## Slide 35: EFEITOS NAS MUDANÇAS NA ALTURA SAGITAL
S2 > S1 > S3
S2
S1
S3
D1
Mais apertada (RZOP menor)
RZOP original
Mais plana (RZOP maior)
Notes: <number>
12
12

## Slide 36: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Selecione o PVP mais próximo ao resultado da Rx dos óculos com a devida compensação de distância ao vértice
Se apenas há disponibilidade de ± 3.00 D (ou similar), use o tipo apropriado (i.e., positivo ou negativo)
Se a Rx é elevada mas há disponibilidade apenas de uma lente de teste baixa, considere em obter uma lente de teste mais apropriada
Se a diferença entre a Rx e a prescrição é grande, lembre-se em compensar a distância vértice da sobre-refração
PVP DA LENTE DE PROVA
Notes: <number>
12
12

## Slide 37: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
SELEÇÃO tc
Se opcional, selecione tc baseada em:
PVP
Dk/t
Aplicação pretendida (DW, EW, FW)
Duração do período de uso pretendido
Durabilidade
Manuseio
Notes: <number>
12
12

## Slide 38: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
SELEÇÃO tc
Se tc é padrão para uma série, pergunte:
O Dk/t é adequado para o uso pretendido?
O quanto é bom o manuseio?
Notes: <number>
12
12

## Slide 39: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Esférica, Lente negativa:
< 0.06 mm, ultra-fina
0.06 - 0.10 mm, fina
0.10 - 0.15 mm, padrão
> 0.15 mm, espessa (obsoleta)
Para uma determinada série, lentes positivas e tóricas têm tc governada pelo PVP, desenho da lente e PVP, respectivamente
DESCRIÇÃO DA ESPESSURA
Notes: <number>
12
12

## Slide 40: EFEITO DA MUDANÇA DA ESPESSURA DA LENTE NA ADAPTAÇÃO
Lentes grossas movem mais do que as finas
O comportamento da lente no olho não necessariamente está relacionado com a espessura
Efeitos do perfil/desenho da lente sobre a espessura são relevantes
Notes: <number>
12
12

## Slide 41: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Usualmente definida como DZOA
Usualmente entre 8 - 11 mm
Para altas Rxs, tão pequena quanto 7.5 mm
Deve levar em conta o tamanho da pupila sob iluminação fotópica/escotópica
A Rx deve influenciar a escolha:
  Grande se a Rx é baixa
  Pequena se a Rx é alta
SELEÇÃO DO DIÂMETRO DA ZONA ÓPTICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 42: EFEITOS DO DZOA NA ADAPTAÇÃO DA LENTE
Menor
Periferia mais flexível
  menos movimento
  grande descentração da lente possível?
Maior
Periferia menos flexível
  menos movimento
  menor descentração da lente possível?
Notes: <number>
12
12

## Slide 43: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Altas dioptrias
  Alto conteúdo de água para vantagem do Dk/t (disponibilidade de oxigênio)
Baixas dioptrias
  Baixo conteúdo de água para fácil manuseio e maior durabilidade
Escolha final é um compromisso entre O2, manuseio e durabilidade
CONTEÚDO DE ÁGUA
Notes: <number>
12
12

## Slide 44: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Para uma determinada gama de espessura:
Aumento do conteúdo de água pode diminuir movimento da lente
Outros fatores afetados incluem:
  Dk/t
  durabilidade
  espessura da lente
  resistência a depósitos
EFEITOS DA ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DE ÁGUA
Notes: <number>
12
12

## Slide 45: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Em ordem do aumento de rigidez:
Centrifugada
Centrifugada com superfície posterior torneada
Moldada com superfície anterior torneada
Moldada em ambos os lados
Torneada a partir de um botão
EFEITO DO MÉTODO DE FABRICACÃO
Para uma química dada, o método de fabricação influencia a rigidez da lente e sua adaptação
Notes: <number>
12
12

## Slide 46: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Depende de:
Química
Método de fabricação
Conteúdo de água
Espessura
Outras propriedades de materiais
RIGIDEZ DA LENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 47: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
A rigidez é mínima com :
Lentes finas
Fabricação por centrifugação
Alto conteúdo de água
Notes: <number>
12
12

## Slide 48: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
A rigidez da lente é maior com:
Lentes espessas
Lentes torneadas
Materiais com baixo conteúdo de água
Materiais com MMA ou PVA
Notes: <number>
12
12

## Slide 49: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Dados de paciente exigidos para escolha da lente:
DHIV
K
Rx óculos
Distância ao vértice
Abertura inter-palpebral
PRESCRIÇÃO EMPÍRICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 50: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Vantagens:
Simples e fácil para o profissional
Não exige lentes de teste
  mais barato para o fabricante
  Sem manutenção/conservação pelo profissional
  Sem questões de saúde pública relacionadas à reutilização de lentes de teste
  Uso de 'experiência' (banco de dados) do fabricante como vantagem para quem prescreve
PRESCRIÇÃO EMPÍRICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 51: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Desvantagens:
Exceções sempre existem
Pacientes não experimentam uso das lentes antes da entrega
O Profissional não pode observar resposta dos pacientes às lentes
O Profissional visto como abdicando de suas responsabilidades
Precisão do resultado?
Adaptação é mais complicada do que simplesmente DHIV e K
PRESCRIÇÃO EMPÍRICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 52: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Considerado essencial por alguns
Permite o ‘sentir‘ a lente ao ser experimentada
Reação do paciente é avaliada
Necessita ser realizada em iluminação média (tamanho da pupila)
  avaliação feita com o auxílio de uma boa iluminação
  baixa a moderada amplificação
Agora mais fácil e seguro – lentes de teste descartáveis
ADAPTAÇÃO DE LENTES DE TESTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 53: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
PERÍODO DE ESTABILIZAÇÃO DA LENTE DE TESTE
Registre a avaliação após estabilização da lente
Período de estabilização normalmente é de 5 minutos
Avaliação adicional pode ser necessária após 3 - 4 horas
Notes: <number>
12
12

## Slide 54: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
O QUE AVALIAR DURANTE O TESTE DA LENTE
Centralização
Posição e movimento ao piscar com olho em:
  posição primária
  olhar lateral
  olhar para cima
  movimentos oculares rápidos e extremos
Empurrar lente para cima com a pálpebra inferior quando olho está em posição primária
Condição de borda
Notes: <number>
12
12

## Slide 55: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
O QUE AVALIAR DURANTE O TESTE DA LENTE
Observe descentração e/ou retardo do movimento:
  Posição primária (0.2 - 0.75 mm é aceitável)
  Olhar para cima (até 1.5 mm é aceitável)
  Movimento lateral dos olhos (até 1.5 mm é aceitável)
Notes: <number>
12
12

## Slide 56: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Óptica
  centralização (geralmente descentrada para cima, algumas vezes para cima e para fora)
  Regularidade da forma
  Uniformidade do filme lacrimal (pós lente)
NECESSIDADE DE COBERTURA CORNEAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 57: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Mecânica, prevenção de:
  trauma corneal
  trauma limbal
  trauma conjuntival
Conforto
A NECESSIDADE DE COBERTURA LACRIMAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 58: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Fisiológicas
  Exposição corneal
  Dessecamento corneal
  Distúrbio do filme lacrimal, umectação do olho e da lente
Em torno de 1 mm de excesso simétrico é o ideal
NECESSIDADE DE COBERTURA CORNEAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 59: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Muito apertada
  Visão é nítida imediatamente após a piscagem
Muito plana
  Visão é embaçada imediatamente após a piscagem
EFEITO DA PISCAGEM
Notes: <number>
12
12

## Slide 60: VISÃO DEPOIS DA PISCAGEM
ANTES
DEPOIS
APERTADA
Notes: <number>
12
12

## Slide 61: VISÃO APÓS A PISCAGEM
PLANA
Notes: <number>
12
12

## Slide 62: ADAPTAÇAO DE LENTES GELATINOSAS
Movimento:
Remove e dispersa depósitos oculares
Promove a troca lacrimal (mínima)
Possibilita auxílio à umidificação epitelial através do espalhamento da mucina
POR QUE O MOVIMENTO É EXIGIDO?
Notes: <number>
12
12

## Slide 63: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Movimento das lentes depende de:
Tipo de lente
Desenho da lente
Propriedades físicas do material em especial a rigidez
Relação de adaptação
Fatores palpebrais
Topografia anterior do olho
Notes: <number>
12
12

## Slide 64: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Movimento ao piscar
Retardo de movimento seguido do movimento do olho
Movimento ao piscar com olhar para cima
Teste de empurrar lente para cima com a pálpebra inferior
AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE ?
Notes: <number>
12
12

## Slide 65: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Se a conjuntiva é frouxa (laxa), identação da borda pode ser mais notável
Conjuntiva laxa flexiona com as lentes dando a falsa impressão de movimento da lente
  nada pode estar presente?
Conjuntiva frouxa pode diminuir o movimento da lente ao envolver a borda da lente
PRECAUÇÕES AO AVALIAR O MOVIMENTO
Notes: <number>
12
12

## Slide 66: ENVOLVIMENTO DA BORDA DA LENTE
ESTÁTICA
DINÂMICA
Borda da lente gelatinosa
direção do movimento
Transformação da conjutiva semelhante a uma onda exigida para movimento da lente
Conjuntiva frouxa
Notes: <number>
12
12

## Slide 67: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Teste de empurrar a lente para cima com a pálpebra inferior (teste push-up)
Movimento após piscagem
Retardo de movimento da lente após versão lateral
Retardo de movimento ao olhar para cima
Conforto e centralização
CLASSIFICAÇÃO MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Do mais previsível ao menos previsível
Young,1996
Notes: <number>
12
12

## Slide 68: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Regularidade do reflexo do retinoscópio
Regularidade das miras keratométricas (FSK)
Efeito da piscagem em ambos casos acima
O QUE AVALIAR DURANTE O TESTE DA LENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 69: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Outros métodos de avaliação:
Estabilidade da visão (subjetivo)
Disco de Plácido
Queratoscópio manual de Klein
Análise vídeo topográfica (FSK)
O QUE AVALIAR DURANTE TESTE DA LENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 70: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Ajustada - Apertada
Boa, ótima, normal, média
Plana, frouxa
DESCRIÇÕES DA ADAPTAÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 71: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Movimento em milímetros
% Ajuste
  100% = limite
  40 - 60 % desejado
  0% = lente não permanecerá no olho
Fácil teste de push-up da lente
AVALIAÇÃO DO AJUSTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 72: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Movimento após piscagem de 0.25 a 0.75 mm
Ligeiro movimento menor pode ser aceitável com lentes com alto Dk/tc
AJUSTE: O QUE E ACEITÁVEL?
Notes: <number>
12
12

## Slide 73: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Frouxa
30%
GAMA DE ADAPTAÇÃO
Apertada
Aceitável
40%
50%
60%
IDEAL
Se:
  Confortável
  Boa visão
  Visão estável
  Cobertura corneal
Se:
  Fina
  Flexível
  Alto conteúdo de água
Notes: <number>
12
12

## Slide 74: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Borda das lentes enrolando/enrugando – muito frouxa (lâmpada de fenda ou lanterna evidenciará)
Identação conjuntival – muito apertada
Excessiva descentração exposição
Excessivo movimento produzindo distúrbios visuais
O QUE NÃO É ACEITÁVEL ?
Notes: <number>
12
12

## Slide 75: ADAPTAÇÃO DE LENTES RÍGIDAS
Sem movimento com teste de empurrar a lente para cima com a pálpebra inferior (teste push-up) - está correto
Exposição corneal sob qualquer circunstância
Adaptação produz “esfregação” limbal ou peri-limbal
Adaptação que resulta em piscagem associada a distúrbios visuais
O QUE NÃO É ACEITÁVEL ?
Notes: <number>
12
12

## Slide 76: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Indicações:
Lente imóvel mesmo quando tenta-se empurrá-la para cima com a pálpebra inferior
Identação conjunctival na borda da lente
Constrição do fluxo sangüíneo nos vasos peri-limbais abaixo da periferia da lente
Baixo grau de inflamação
Melhor visão imediatamente após a piscagem
AJUSTE EXCESSIVO
Notes: <number>
12
12

## Slide 77: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
É importante relembrar que a desidratação da lente em uso tende a ajustar a adaptacão
Notes: <number>
12
12

## Slide 78: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Indicações:
Se é extrema, lente não irá permanecer no olho
Movimento excessivo da lente
Enrugamento/dobra da borda da lente
Visão variável que piora imediatamente após piscagem se está descentrada
  Se lente está centralizada, piscagem pode ser pequena ou não haver nenhuma diferença
FROUXIDÃO EXCESSIVA
Notes: <number>
12
12

## Slide 79: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
Indicações:
Retardo inferior da lente, mesmo em posição primária de visão
Lente pode escorregar para fora da córnea ao olhar para cima e/ou piscar olhando para cima
Desconforto subjetivo devido à mobilidade da lente
FROUXIDÃO EXCESSIVA
Notes: <number>
12
12

## Slide 80: SELEÇÃO DA COLORAÇÃO
Manuseio
  Diâmetro total – tinta de visibilidade para evitar 'halo'
  Diâmetro da íris
Realce da cor dos olhos
  Somente para olhos claros
  Normalmente, cor similar à íris e.g. lentes azul ou acqua olhos azuis
Notes: <number>
12
12

## Slide 81: SELEÇÃO DA COLORAÇÃO
Cosmética opaca
  Altera cor aparente com íris clara ou escura
  Uma olhada oblíqua através da pupila pode revelar a cor da íris natural
Notes: <number>
12
12

## Slide 82: TINTAS DE MANUSEIO
Diâmetro total
Diâmetro da íris
Notes: <number>
12
12

## Slide 83: TINTAS DE REALCE
Diâmetro da íris
Diâmetro da íris, pupila clara
TRANSPARENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 84: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
DECISÕES FINAIS EXIGIDAS
T se opcional
RZOP se opcional
PVP, compromisso se há astigmatismo
tc se opcional
Coloração se há:
  Manuseio
  Cosmética/realce
  Opaca
Notes: <number>
12
12

## Slide 85: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
DECISÃO FINAL: PVP
Providenciar:
Rx dos óculos compensada a distância ao vértice
Somar PVP da lente de teste e da sobre-refração
Calcular o melhor esférico se um baixo a moderado astigmatismo está presente – regra 4:1
  Reduzida A/V pode ser aceitável para uso social
  Algumas profissões podem exigir melhor acuidade
  Se o melhor esférico falhar em prover a AV exigida, considere uma LC tórica
Notes: <number>
12
12

## Slide 86: ADAPTAÇÃO DE LENTES GELATINOSAS
RESUMO
Uma adaptação exitosa de lentes de contato gelatinosas combinada com um programa de descarte e/ou um bom sistema de cuidados das lentes é uma fórmula justificada para o sucesso, contando que o(a) usuário(a) seja obediente
Notes: <number>
12
12