## Slide 1
ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO GELATINOSAS TÓRICAS
3.6
Notes: <number>
12
12

## Slide 2: LC GEL TÓRICAS
Astigmatismo refrativo
Falha de lc esféricas para mascarar o astigmatismo corneal
Lentes RGP que induzem astigmatismo residual
Lentes RGP que causam desconforto
RAZÕES PARA USAR LC GEL TÓRICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: LC GEL TÓRICAS
INDICAÇÕES
Compromisso visual devido ao astigmatismo residual
AV insatisfatória com melhor correção esférica
Baixa relação esfero-cilíndrica
RGP não são toleradas
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: RESUMO
Grau de astigmatismo
Dominância ocular
Viabilidade das alternativas
Avaliação das demandas dos pacientes
CRITÉRIOS PARA USO
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: LC GEL TÓRICA
Boa : cobertura de toda córnea, boa centralização e movimentação, rápido retorno ao eixo se é
deslocada
boa centralização, inicialmente confortável,
ajustada: pouco ou nenhum movimento. Lento retorno
ao eixo quando é deslocada
movimento excessivo, centralização pobre,
Frouxa: incômoda. Orientação das lentes instável e inconsistente
AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: LC GEL TÓRICA
Lentes de teste esféricas especiais (desenho tórico)
  Sobre-refração esfero-cilíndrica
  Compensação da orientação da lente
Lentes de teste gel tórica
  Compensação da orientação da lente
Prescrição empírica
  Sem adaptação de lentes de prova
  Lente de prova esférica + sobre-refração
MÉTODOS DE ADAPTAÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: ADAPTAÇÃO DE LC GEL TÓRICA
Cobertura total da córnea, 0.2-0.5 mm de movimento
Erro na determinação do DT
Boa adaptação – rápido retorno ao eixo se é deslocada
Adaptação apertada – lento retorno ao eixo se é deslocada
Adaptação frouxa – orientação da lente instável e inconsistente
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: LC GEL TÓRICA
Marcas de referência sobre as lentes em 3 e 9 horas ou em 6 horas
Marcas das lentes são apenas referências
Medida da rotação:
  Faixa estreita da lâmpada de fenda
  Cilíndrico dos óculos na armação de prova
  Escala transferidora no retículo da ocular
Estimar o grau de rotação da lente
MEDIÇÃO DA ROTAÇÃO DA LENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: LC GEL TÓRICA
Rotação média das lentes é 5-10o nasal, entretanto existem grandes variações individuais:
  Sentido anti-horário para OD
  Sentido horário para OE
Lentes afetadas pela relação lente/olho e anatomia palpebral
Localização da lente afetada pelo perfil de espessura da lente
PREVENDO A ROTAÇÃO DAS LENTES
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: PREVENDO A ROTAÇÃO DA LENTE
Baseada no perfil de espessura da lente:
Interações com a pálpebra move meridiano mais fino para a vertical
Pálpebra superior é o componente dominante da estabilização
Com respeito à influência rotacional, oblíquo > FR > CR
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: ROTAÇÃO DAS LENTES EM RELAÇÃO AO MERIDIANO MAIOR VALOR
OD: x 50 lente
Figura 1
OE: x 50 lente
Figura 2
OD: x 140 lente
Figura 3
OE: x 140 lente
Figura 4
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: ESTABILIZAÇÃO DA LENTE
Eixo de estabilização das lentes
Número de lentes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
TEMPORALMENTE
NASALMENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: ORIENTAÇÃO ESTABILIZADA DAS LENTES GELATINOSAS TÓRICAS*
n 15 15 15 15 15
x 10.0 Nas 12.5 Nas 15.1 Nas 9.2 Nas 4.2 Nas
s  14.3  12.3  14.9  11.6  15.1
*Estatísitca descritiva de amostras de pacientes adaptados com estas lentes de contato gelatinosas tóricas alternativas.
Bausch & Lomb
CIBA
Hydrocurve
Hydron
Salavatori
TORIC
TORISOFT
45% TORIC
T
Softform T
Hanks, 1983
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: LC GEL TÓRICA
Sentido Horário (P/ Esquerda): Somar
Sentido Antihorário (P/ Direita): Subtrair
COMPENSAÇÃO P/ ROTAÇÃO DAS LENTES
ROTAÇÃO DAS LENTES
COMPENSAÇÃO (Graus)
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LC GEL TÓRICA
Medir erro refrativo e distância vértice
Selecionar desenho da lente tórica
Selecionar o poder da lente de teste para alcançar uma refração corneal plana
Selecionar o RZOP e/ou DT
Medir orientação meridional (deslocamento do eixo)
Registrar a prescrição final incluindo a compensação do eixo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: LC GEL TÓRICA
Complicações como edema de córnea e vascularização corneal provavelmente devido ao aumento da espessura da lente
Se ocorrer problemas, use um material com elevado índice de hidratação (55% ou mais)
Se problema persistir, readaptar com lentes GP
CONSIDERAÇÕES FISIOLÓGICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: LC GEL TÓRICA
Componentes esféricos baixos e.g +0.25 / -2.50 x 180
Cilíndrico oblíquo e.g -2.00 / -2.00 x 45
Altos cilíndricos e.g +4.00 / -6.00 x 80
CASOS DIFÍCEIS
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: LC GEL TÓRICA
Cheque precisamente dados e.g refração ocular, leitura K
Realize sobre-refração esfero-cilíndrica
SOLUÇÃO DE PROBLEMA
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: INTERPRETANDO A VISÃO ATRAVÉS DA SOBRE-REFRAÇÃO ESFERO-CILÍNDRICA
Poder desconhecido ou resposta da
AV
Boa AV
AV pobre com Sobre-Refração precisa
Adaptação lc pobre
Baixa qualidade lentes
Poder LC incorreto
Rx óculos incorreta
Sobre-refração incorreta
Rotação incorreta
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: ROTINA DE AVALIAÇÃO DE LC TÓRICAS
1. Histórico do caso (visão)
2. Medir acuidade visual (AV)
3. Sobre-refração esférica e AV
4. Sobre-refração cilíndrica e AV
5. Cheque orientação meridional da lente (lâmpada de fenda)
6. Cheque estabilidade da adaptação
7. Oriente o paciente para mover os olhos e cheque a orientação meridional
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: ROTINA DE AVALIAÇÃO DE LC GEL TÓRICA
Para deslocamento de lentes, gire a posição desejada e cheque se a visão melhora
Use tabela de ângulos calculados de deslocamento baseada na sobre-refração esfero-cilíndrica (Unidade 3.3, Apêndice B)
10. Medir poder e eixo da lc gel tórica
11. Cheque refração ocular e queratometria para comparar com dados iniciais
Notes: <number>
12
12