## Slide 1: Module 3.8 Portuguese

## Slide 2: LENTES RGP TÓRICAS
Para melhorar:
Visão
Adaptação física
Estado fisiológico
INDICAÇÕES PARA O USO
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: LENTES ESFÉRICAS EM CÓRNEAS TÓRICAS
Alguns problemas possíveis:
Pobre visão
Pobre centralização
Lentes balançando sobre meridiano mais plano
Adaptação instável
Flexão da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: LENTES ESFÉRICAS EM CÓRNEAS TÓRICAS
Alguns problemas possíveis:
Áreas de contato severas
Deformação corneal
Embaçamento c/ óculos
Desconforto
Piscagem pobre
Dano epitelial
Mancha (toque) nas posições de 3 e 9 horas
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: LENTES TÓRICAS RGP
Tórica de superfície anterior
Tórica de superfície posterior
Bitórica
Tórica periférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: LENTES RGP TÓRICAS
Adaptação estabilizada
Relação de adaptação lente à cornea melhorada
Correção cilíndrica pode ser menor do que com as lentes tóricas gelatinosas
Fisiologia corneal melhor do que as lentes tóricas gelatinosas
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: LENTES RGP TÓRICAS
Lentes relativamente grossas
Menor controle sobre perfil de borda
Possível desalinhamento do eixo da córnea e do cilíndrico da Rx
DESVANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: LENTES TÓRICAS DE SUPERFÍCIE ANTERIOR
Prisma de lastro
  circular
  truncado
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: TÓRICA DE SUPERFÍCIE ANTERIOR
Exigido quando uma lente RGP esférica não corrige adequadamente a visão devido à presença de astigmatismo residual significante
A superfície anterior cilíndrica deve manter uma orientação meridional estável
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: CÁLCULO DO ASTIGMATISMO RESIDUAL
Baseado no astigmatismo corneal e refrativo
Cálculo apenas teórico
Raramente é o mesmo que o astigmatismo residual medido
Usar como um guia
Várias fontes de erro
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: CÁLCULO DO ASTIGMATISMO RESIDUAL
Rx óculos -3.25/-2.00 x 90
Ceratometria 7.80 @ 180 (43.25 D) 7.85 @ 90 (43.00 D)
Cilíndrico corneal = -0.25 D x 90
Cil residual calculado = -1.75 D x 90
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: PRISMA DE LASTRO
A adição de um prisma em uma lente RGP causará um diferencial de espessura do ápice à base
A interação da pálpebra resultará em uma base de prisma localizada em uma posição inferior da córnea
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: PRISMA DE LASTRO
Excesso de prisma causa:
Aumento da massa da lente
Baixa “cavalgada” da lente
Movimento limitado
Troca lacrimal pobre
Edema corneal
Desconforto
Dessecação corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: PRISMA DE LASTRO
Baixa a moderada toricidade corneal
Cilíndrico residual muito elevado para uma visão aceitável
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: TÓRICA ANTERIOR CIRCULAR
O desenho tórico de superfície anterior preferencial quando as pálpebras não são ideais para um desenho truncado i.e.:
  Pálpebra inferior abaixo do limbo
  Grande abertura palpebral
  Pálpebras laxas
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: TÓRICA ANTERIOR CIRCULAR
Menos complicado que um desenho truncado:
Zona óptica simétrica e centrada
Exigência de menos prisma (1-1.5 D)
Mais confortável
Rendimento fisiológico superior
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO
Lentes de teste esféricas
Lentes esféricas com prisma de lastro
Diâmetro 8.80 - 9.20 mm
Adaptação estática e dinâmica aceitáveis
Avaliar rotação da base do prisma
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: TESTE DE ADAPTAÇÃO
Diâmetro das lentes entre 8.80 e 9.20 mm
Determinar o RZOP ideal para uma adaptação alinhada na avaliação estática
Lente o mais próxima possível do desenho final
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: TESTE DE ADAPTAÇÃO
Centralização da lente
Interação da pálpebra superior com a lente
Movimento da lente
AVALIAR
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: TESTE DE ADAPTAÇÃO
Ampla abertura palpebral
Córneas mais curvas
Dioptrias negativas
Quando a lente centra bem
USE DIÂMETROS MENORES PARA:
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: TESTE DE ADAPTAÇÃO
Localização normal da margem das pálpebras
Vigorosa força palpebral
Córneas mais planas ou maiores
Dioptrias positivas
USE MAIORES DIÂMETROS PARA :
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: ROTAÇÃO DAS LENTES
Base da lente irá geralmente rotacionar nasalmente devido às forças palpebrais
Levar em conta a rotação quando pedir a lente (10 a 15 graus por convenção)
Avaliar o grau de rotação quando usar lente de teste com prisma de lastro
Compensar a rotação quando solicitar eixo do cilíndrico da superfície anterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: OLHO DIREITO
PÁLPEBRA SUPERIOR
CÓRNEA
PÁLPEBRA INFERIOR
LENTE
BASE DO PRISMA A 280o
Notes: <number>
12
12

## Slide 24: AVALIAÇÃO DA ROTAÇÃO
Use uma lente de teste com prisma de lastro
Alinhe a estreita faixa da lâmpada de fenda com o meridiano base-ápice e leia a escala
Armação de prova e lentes cilíndricas de prova
Estimar usando o diagrama do relógio
Notes: <number>
12
12

## Slide 25
10o
Notes: <number>
12
12

## Slide 26: DETERMINAÇÃO DO CILÍNDRICO
Melhor usar uma lente de teste esférica
Lente de teste com prisma de lastro
Sobre-refração depois da estabilização da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 27: DETERMINAÇÃO DO CILÍNDRICO
Sempre avalie o cilíndrico exigido já que o astigmatismo residual pode ser significativamente diferente do cálculo teórico
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE ADAPTAÇÃO
Alinhamento central do padrão estático de fluoresceína
Descentração inferior não além do limbo
Algum movimento pós piscagem
Adequado cobrimento palpebral
Posição rotacional estável
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: PEDIDO DA LENTE
Forneça ao fabricante o desenho da superfície posterior baseado nos parâmetros da lente de teste
Compensar a rotação no eixo do cilíndrico
Avise o laboratório se a compensação foi feita
Especifique o montante de prisma de lastro
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: VERIFICAÇÃO DAS TÓRICAS DE SUPERFÍCIE ANTERIOR
Focômetro
Avaliar o poder do prisma
Com o prisma de base inferior, medir o esférico, cilíndrico e eixo
Óptica pode estar ligeiramente distorcida devida a aberrações na lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 31: PEDIDO DA LENTE
Rotação do meridiano base-ápice versus descentração da lente
Grau de rotação é muito imprevisível
Rotação pode variar em diferentes posições de olhar
PRECAUÇÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 32
LENTE BEM CENTRALIZADA
Não parece estar a 270o em ambas lentes e córnea
CÓRNEA
Notes: <number>
12
12

## Slide 33
Lente deslocada para baixo e nasalmente em OD
O ponto marca a base do prisma a 270o na lente mas parece estar a 280o na córnea
CÓRNEA
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE IDEAL
Margem da pálpebra inferior em ou acima do limbo inferior
Notes: <number>
12
12

## Slide 35
Notes: <number>
12
12

## Slide 36: EXIGÊNCIAS DE ADAPTAÇÃO
Lentes devem elevar-se com a piscagem e logo depois reposicionar-se infra-centralmente
Diâmetro vertical da lente por volta de 8.80 a 9.20 mm
Diâmetro horizontal da lente por volta de 9.20 a 9.60 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 37: EXIGÊNCIAS DA LENTE
Zona óptica suficientemente grande para cobertura pupilar adequada em condições de baixa luminosidade
Borda superior da lente bem arredondada e polida
Truncagem desenhada para adaptar ao contorno da pálpebra inferior
Truncagem deve ser retangular para uma melhor interação com a margem da pálpebra
Evitar truncados agudos que provoquem desconforto
Notes: <number>
12
12

## Slide 38: EXIGÊNCIAS DAS LENTES
Truncagem temporal ao meridiano base-ápice de 10-15 graus para uma máxima interação palpebral
Mais prisma (1.25 a 1.75 D) exigido em altas dioptrias negativas devido à perda do efeito de lastro com a truncagem
Compense a zona óptica superior em 0.5 mm para manter o cobrimento corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 39
BASE
ÁPICE
OLHO ESQUERDO
Notes: <number>
12
12

## Slide 40
TRUNCAGEM
Notes: <number>
12
12

## Slide 41: TÓRICAS DE SUPERFÍCIE POSTERIOR
Em muitos casos um cilíndrico corneal de 2.50 D ou menos pode ser adaptado com lente esférica com os parâmetros apropriados
Quando uma lente esférica é incapaz de prover uma satisfatória adaptação física/fisiológica, exige-se o uso de uma lente tórica de superfície posterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 42: ÓPTICA DA LENTE TÓRICA
Se uma córnea tórica de 3.00 D é adaptada com uma lente tórica de superfície posterior com a parte anterior esférica, o cilíndrico total não será totalmente corrigido.
Um cilíndrico residual é INDUZIDO pela forma da superfície posterior da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 43: ÓPTICA DAS LENTES TÓRICAS
O efeito do astigmatismo é criado no sistema da lentes de contato/fluido lacrimal pela zona óptica toroidal limitando duas superfícies de diferentes índices de refração
O montante do cilíndrico induzido é ditado pelo índice de refração do material da lente e o fluido pré-corneal, e o montante do cilíndrico da lente na superfície posterior.
Notes: <number>
12
12

## Slide 44: ÓPTICA DAS LENTES TÓRICAS
O cilíndrico induzido por qualquer toricidade de superficie anterior é sempre um cilíndrico negativo do mesmo eixo que o meridiano principal mais plano
Notes: <number>
12
12

## Slide 45: FORÇA CILÍNDRICA INDUZIDA
Índice refrativo(n):
Lente = 1.49 (PMMA)
Ar = 1.0
Lágrimas = 1.336
Ceratômetro = 1.3375
Notes: <number>
12
12

## Slide 46: FORÇA CILÍNDRICA INDUZIDA
n (lágrimas) - n (lente)
n (ar) - n (ceratometria)
1.336 - 1.49
1.0 - 1.3375
= 0.456
Cil induzido = 0.456 x  K (LC)
Para lentes de n 1.47 = 0.397
1.43 = 0.279
Notes: <number>
12
12

## Slide 47: FORÇA CILÍNDRICA INDUZIDA
n (lágrimas) - n (lentes)
n (ar) - n (lentes)
1.336 - 1.49
1.0 - 1.49
= 0.314
Cil induzido = 0.314 x Poder cil focômetro (LC)
Para lentes de n de 1.47 = 0.285
1.43 = 0.219
Notes: <number>
12
12

## Slide 48: FORÇA CILÍNDRICA INDUZIDA
Queratometria 7.50 mm @ 180 (45.00 D) 6.89 mm @ 90 (49.00 D)
RZOP da lente esférica de superfície anterior 7.50/6.89 mm
 K (LC) = 4.00D
Força cilíndrica induzida = -(0.456 x 4) x 180 = -1.80 D x 180
EXEMPLO
Notes: <number>
12
12

## Slide 49
ADAPTAÇÃO DE LENTES TÓRICAS DE SUPERFÍCIE ANTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 50: SELEÇÃO DO MATERIAL
Necessário considerar:
Estabilidade dimensional
Transmissibilidade de oxigênio
Estabilidade óptica
Problemas de fabricação
Notes: <number>
12
12

## Slide 51: FILOSOFIA DE DESENHO DA LENTE
Pedido empírico
Teste de adaptação
Notes: <number>
12
12

## Slide 52: PEDIDO EMPÍRICO
Necessita fornecer:
Detalhes da refração
Ceratometria
DHIV
Abertura palpebral
Notes: <number>
12
12

## Slide 53: PEDIDO EMPÍRICO
Problemas com:
Ceratometria imprecisa
Valor limitado dos dados queratométricos
Desconhecimento da forma corneal periférica
Tempo perdido em novos pedidos p/ paciente
Notes: <number>
12
12

## Slide 54
ADAPTANDO LENTE TÓRICA RGP DE SUPERFÍCIE POSTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 55: MODELO DE ALINHAMENTO TOTAL
Adaptação paralela (alinhada) provê estabilidade em cada meridiano
Proporciona uma adaptação mais ajustada
Mais otimizado em toricidade corneal baixa (1.75 - 2.50 D) para manter estabilidade rotacional
Requer diâmetros menores (8.60 - 9.20 mm)
Notes: <number>
12
12

## Slide 56: MODELO DE ALINHAMENTO TOTAL
Proporciona resistência à rotação
Óptica simples da lente
Padrão de fluoresceína alinhado
VANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 57: MODELO DE ALINHAMENTO TOTAL
Troca inadequada de lágrima e remoção de depósitos
Requer máximo poder na lente
As lentes são mais espessas e pesadas que os desenhos tóricos (baixos) simulados
DESVANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 58: MODELO DE SIMULAÇÃO DE BAIXA TORICIDADE
O raio de superfície posterior da lente escolhida converte a alta toricidade corneal no equivalente de uma toricidade corneal baixa adaptada com um desenho de lente de superfície posterior esférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 59: MODELO DE SIMULAÇÃO DE BAIXA TORICIDADE
Otimizada para elevada toricidade corneal
O meridiano mais plano com adaptação próxima ao alinhamento
O meridiano mais curvo adaptado mais plano em torno de 1/4 a 1/3 do que o raio corneal
Diâmetro total da lente entre 9.0 a 9.4 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 60: MODELO DE SIMULAÇÃO DE BAIXA TORICIDADE
Melhora o intercâmbio lacrimal e a remoção de depósitos
Lentes são levemente mais finas e leves
Maior Dk/t que os desenhos de alinhamento total
VANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 61: TÓRICA DE SUPERFÍCIE POSTERIOR COM ESFÉRICO ANTERIOR
Aplicação limitada
O cilíndrico induzido corrige o astigmatismo
Pode ser útil em casos de astigmatismo corneal CR
Notes: <number>
12
12

## Slide 62: TÓRICO POSTERIOR/ESFÉRICO ANTERIOR
Rx -1.00/-3.00 x 90
Ks 44.00 @ 180 42.00 @ 90
Cil residual calculado -1.00 x 90
Cil induzido calculado -0.75 x 90
O cilíndrico induzido atuará como uma lente corretiva para o astigmatismo fisiológico do paciente
EXEMPLO
Notes: <number>
12
12

## Slide 63: LENTES BITÓRICAS
Se o astigmatismo residual é induzido quando a superfície posterior da lente é tórica, a correção cilíndrica pode ser desenvolvida na superfície anterior
Isso resulta em superfícies tóricas posterior e anterior ou desenho de lente bitórica
Notes: <number>
12
12

## Slide 64: ADAPTAÇÃO DE LENTES BITÓRICAS
Lentes bitóricas são essencialmente duas lentes esféricas de diferentes desenhos e poderes: uma para o meridiano mais plano da córnea e outra para o meridiano mais curvo
Notes: <number>
12
12

## Slide 65: OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO
Cálculo empírico baseado em:
  Leituras queratométricas precisas
  Lentes esféricas com sobre-refração
Lentes de teste tóricas de superfície posterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 66: ADAPTANDO BITÓRICAS
Queratometria 42.00 @ 180 (8.04 mm) 46.50 @ 90 (7.26 mm)
Refração -2.00/-5.00 x 180
Distância vértice 12mm
Rx no plano corneal -2.00/4.50 x 180
PVP exigido na lente -2.00 D @ 180 -6.50 D @ 90
Desenho de lente para alinhamento total
8.04 mm ao longo de 180 com -2.00 D PVP
7.26 mm ao longo de 90 com -6.50 D PVP
EXEMPLO
Notes: <number>
12
12

## Slide 67: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Adaptar o meridiano mais plano alinhado
Determinar melhor RZOP e o desenho periférico da lente para o meridiano
Usar o desenho da lente e o PVP aproximando-o à lente exigida final
Realizar uma sobre-refração esfero-cilíndrica
Determinar PVP exigido para o meridiano mais plano
MÉTODO
Notes: <number>
12
12

## Slide 68: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Adaptar no meridiano mais curvo 25 a 33% mais plano que K do que a toricidade corneal
Realizar uma sobre-refração esfero-cilíndrico
Determine PVP exigido no meridiano mais curvo
MÉTODO
Notes: <number>
12
12

## Slide 69: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Enviar os detalhes do desenho de lente para o laboratório
Determine o RZOP e o PVP exigido para cada meridiano
MÉTODO
Notes: <number>
12
12

## Slide 70: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Pode mudar cada meridiano do desenho da lente independentemente
Cálculo do poder meridional é baseado na sobre-refração
Ajustes da lente lacrimal são geralmente de um poder baixo
VANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 71: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Se a sobre-refração com lentes esféricas em uma córnea tórica produz nenhum ou mínimo cilíndrico residual, então apenas o cilíndrico residual induzido (da superfície posterior tórica) necessitará de correção
Notes: <number>
12
12

## Slide 72: LENTES DE TESTE ESFÉRICAS
Um cilíndrico positivo igual, cujo eixo é o mesmo que o cilíndrico induzido aplicado à superfície anterior da lente corrigirá o poder do cilíndrico residual (neste caso cilíndrico induzido)
Essa lente tem o EFEITO DE PODER ESFÉRICO no olho
Notes: <number>
12
12

## Slide 73: EFEITO DO PODER ESFÉRICO
Como a toricidade da superfície posterior é conhecida, a magnitude do cilíndrico induzido pode ser calculada (eg. 0.456 x  K (LC) para lentes PMMA)
O fabricante pode então desenvolver um cilíndrico de superfície anterior para anular o poder do cilíndrico induzido
Notes: <number>
12
12

## Slide 74: LENTES DE PODER ESFÉRICO
Pode girar na córnea sem comprometimento da visão
O poder do cilíndrico no ar é 1 x a toricidade da superfície posterior
Pode avaliar o astigmatismo residual
VANTAGENS
Notes: <number>
12
12

## Slide 75: TÓRICA PERIFÉRICA
Em alguns casos uma lente esférica pode proporcionar um adequado padrão de adaptação central e periférico. Entretanto a toricidade da córnea periférica pode causar excessiva claridade de borda no meridiano mais curvo.
A adaptação periférica pode ser melhorada adaptando a lente com uma apropriada curva periférica tórica.
Notes: <number>
12
12

## Slide 76
10.60
8.60
9.00
11.00
Curva secundária e periférica mais curvas
Curva secundária e periférica mais planas
Notes: <number>
12
12

## Slide 77: TÓRICA PERIFÉRICA
Útil para:
Toricidade corneal baixa a moderada
Córneas com maior toricidade periférica que central
Melhora:
  Centralização da lente
  Estabilidade da lente
  Movimento da lente
  Troca lacrimal
Notes: <number>
12
12

## Slide 78: TÓRICA PERIFÉRICA
Necessita curvas periféricas amplas para estabilidade
A toricidade periférica da lente é 65 a 75% da toricidade central corneal
Mantém a toricidade através de cada uma de suas curvas periféricas
Produz uma zona óptica posterior oval
Excessiva rotação pode causar dano epitelial
Notes: <number>
12
12

## Slide 79: TÓRICA PERIFÉRICA
Fácil solução para um problema
Simples de fabricar
Reprodutibilidade relativa
VANTAGENS
Notes: <number>
12
12