## Slide 1
EFEITOS DA VARIAÇÃO DE PARÂMETROS DAS LENTES RGP NA ADAPTAÇÃO DE LENTES 3.4_1
Notes: <number>
12
12

## Slide 2: PARÂMETROS DE LENTES RGP QUE AFETAM A ADAPTAÇÃO
Diâmetro
  Diâmetro total
  Diâmetro da zona óptica posterior
Espessura
  Espessura central
  Espessura borda
  Espessuras das junções
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: PARÂMETROS DE LENTES RGP QUE AFETAM A ADAPTAÇÃO
Desenho da superfície
  Raio da zona óptica posterior
  Raio e amplitude das curvas periféricas anteriores
  Claridade da borda/desenho
  Raio de curvatura periférica anterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: ALTERAÇÃO NOS PARÂMETROS DAS LENTES RGP
Influências:
Outros parâmetros de lentes
Características de adaptação das lentes
  estática
  dinâmica
Respostas fisiológicas
Respostas subjetivas
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: ALTERAÇÃO DO DIÂMETRO TOTAL DA LENTE
Afeta outros parâmetros:
Centro de gravidade
Amplitude da curva periférica
Levantamento axial da borda
Perfil de borda
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: ALTERAÇÃO DO DIÂMETRO TOTAL DA LENTE
Afeta a adaptação:
Centralização
Cobertura corneal
Movimento/ajuste
Intercâmbio lacrimal
Interação palpebral
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: ALTERAÇÃO NO DIÂMETRO TOTAL DA LENTE
Pode também afetar:
Conforto
Toque (mancha) em 3 e 9 horas
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: CENTRO DE GRAVIDADE
Localizado mais anteriormente ao :
Aumentar o poder positivo
Aplanar o RZOP
Aumentar espessura das lentes
Reduzir diâmetro
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: CENTRO DE GRAVIDADE
LENTE POSITIVA
Grande
Pequeno
C
de G
C
de G
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: CENTRO DE GRAVIDADE
Diâmetr o total 0.1 mm 7 x
RZOP 0.05mm 2 x
Espessura central 0.01 mm 1 x
LENTES POSITIVAS
DESENHO
ALTERAR PARÂMETRO
EFEITO RELATIVO
(Carney & Hill, 1987)
Notes: <number>
12
12

## Slide 11
Pequeno
Grande
C
de G
C
de G
LENTE NEGATIVA
CENTRO DE GRAVIDADE
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: CENTRO DE GRAVIDADE
Diâmetro total 0.1 mm 4.5 x
RZOP 0.05mm 1 x
Espessura central 0.01 mm 1.5 x
LENTES NEGATIVAS
DESENHO
ALTERAR PARÂMETRO
EFEITO RELATIVO
(Carney & Hill, 1987)
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: REDUZINDO O DIÂMETRO TOTAL
Efeitos na adaptação estática:
Reduzida amplitude e claridade de borda
Efeitos na adaptação dinâmica:
Adaptação de lente mais frouxa
Aumento do movimento da lente
Provável descentração
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: EFEITO VISUAL DO DZOP
Formado pela luz
que passa
pela periferia da lente
DZOP
(Ø
0
)
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: ALTERANDO O RAIO DA ZONA ÓPTICA POSTERIOR
Aumentar o DZOP aumenta a claridade apical : adptação apertada
  Melhora a centragem
Diminuindo o DZOP reduz a claridade apical : adaptação frouxa
  Aumente a descentração
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: ALTERANDO O DZOP
Efeitos na centralização e movimento
Lentes com DZOP pequeno (7.40 mm) apresentam leve redução do movimento mas grande descentração em relação às lentes maiores (7.90, 8.40 mm)
(Theodoroff & Lowther, 1990)
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: ALTERAÇÃO DA ESPESSURA CENTRAL
Afeta outros parâmetros:
Perfil da superfície anterior
Perfil de borda
Afeta a adaptação:
Centro de gravidade
movimento
Estabilidade
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: ALTERAÇÃO DA ESPESSURA CENTRAL
Também afeta:
Conforto
Dk/t
  edema corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: FLEXIBILIDADE ‘NO OLHO' vs tc
CORNEAL Cil = 1.82 ± 0.74 D
Flexibilidade(D)
tc (m)
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: ALTERAÇÃO DA ESPESSURA CENTRAL
0.08 11% 50%
0.12 56% 28%
0.16 33% 22%
ESTUDO DO COMFORTO
RANK, 30 Min
tc(mm)
MELHOR
PIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: ALTERAÇÃO DA ESPESSURA CENTRAL
Afeta outros parâmetros:
Espessura de borda
Posição e localização do ápice
Afeta a adaptação:
Interação palpebral
Centralização vertical
Menisco lacrimal
Remoção da lente
PERFIL DE BORDA
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: ALTERAÇÃO DA ESPESSURA DA LENTE
PERFIL DE BORDA
Influências nas respostas subjetivas:
Conforto
Visão
Cria alterações fisiológicas:
Posição de 3 e 9 horas
Quemose conjuntival e toque (mancha)
Hiperemia bulbar
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: CONFIGURAÇÃO DE BORDA
Afeta:
Conforto
Durabilidade
Menisco lacrimal
Notes: <number>
12
12

## Slide 24: CONFIGURAÇÃO DE BORDA
COMFORTO vs FORMATO DE BORDA
Lentes RGP com perfil de borda quadrado e arredondado são mais confortáveis
Conforto é determinado pela interação das lentes com a pálpebra
(La Hood, 1988)
Notes: <number>
12
12

## Slide 25: CONFIGURAÇÃO DE BORDA
FORMATO DE BORDA vs CONFORTO
Não é sentida
Dolorosa
(La Hood, 1988a)
Notes: <number>
12
12

## Slide 26: CONFIGURAÇÃO DE BORDA
COMFORTO vs LOCALIZAÇÃO DO ÁPICE
POSTERIOR
CENTRAL
ANTERIOR
Nível de conforto:
Central > Posterior > Anterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 27: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
Mudanças irão afetar:
Padrão de fluoresceína
Centralização
Movimento
Troca lacrimal
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
PADRÃO DE FLUORESCEÍNA
Ideal
Asférica
DZOP
esférico
DZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
7.40 : 7.70/8.20 : 8.40/9.10 : 9.20 19 20 80
7.80 : 7.70/8.60 : 8.40/9.90 : 9.20 15 18 80
8.20 : 7.70/9.00 : 8.40/10.70 : 9.20 13 16 80
ESPESSURA DO FILME LACRIMAL
DESENHO DA LENTE
EFL
EFL
EFL
cent
1 CP
2 CP
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
ESPESSURA DO FILME LACRIMAL
7.40 : 8.20/8.20 : 9.00/8.80 : 9.80 25 25 80
7.80 : 8.20/8.60 : 9.00/9.50 : 9.80 21 22 80
8.20 : 8.20/9.00 : 9.00/10.30 : 9.80 17 20 80
DESENHO DA LENTE
EFL
EFL
EFL
cent
1 CP
borda
Notes: <number>
12
12

## Slide 31: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
0.70 6.8 7.1 7.4
0.75 7.1 7.4 7.7
0.80 7.4 7.7 8.0
0.85 7.9 8.2 8.5
PARA UM EFL CENTRAL CONSTANTE DE 15
P
7.40
7.80
8.20
RZOP
DZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 32: RELAÇÃO RZOP/DROP
3 lentes adaptadas 0.1 mm mais apertada que K, p=0.79
7.00 : 7.00 K = 7.10 EFL=29 m
7.80 : 7.00 K = 7.90 EFL=21 m
8.70 : 7.00 K = 8.80 EFL=16 m
RZOP : DZOP
K (mm)
Notes: <number>
12
12

## Slide 33: RELAÇÃO RZOP/DZOP
Para manter a EFL em uma córnea de p=0.79, K=7.90 mm
    RZOP : DZOP
    7.80 : 7.00 EFL = m
    7.85 : 7.70
    7.90 : 8.50
EQUIVALÊNCIA TEÓRICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: RELAÇÃO RZOP/DZOP
Regra prática:
  Para cada 0.5 mm de incremento no DZOP, o RZOP tem que ser incrementado em 0.05 mm para manter o mesmo padrão de fluoresceína na adaptação
Notes: <number>
12
12

## Slide 35: RELAÇÃO RZOP/DZOP
Regra prática:
  A compensação do PVP para alterar o RZOP, se o RZOP é aumentado (aplanado) en 0.05 mm, o poder da lente lacrimal aumentará em -0.25 D
Notes: <number>
12
12

## Slide 36: RELAÇÃO ASTIGMATISMO CORNEAL/RZOP
Astigmatismo corneal > 1.50 D
Diminui RZOP 0.05 mm para cada aumento de 0.50 D no astigmatismo corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 37: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
Regra:
Alinhar aplanamento da córnea
Afeta:
Estabilidade da adaptação
Fluxo lacrimal
Forma paracentral da córnea
PERIFERIA MÉDIA POSTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 38: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
Centro apertado PM ajustada
PM plana
Centro alinhado ou PM média
plano PM ajustada
ADAPTAÇÃO CENTRAL E PERIFERIA MÉDIA (PM)
Notes: <number>
12
12

## Slide 39: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
Plana - Adaptação instável - Centralização pobre
Apertada - Adaptação estável - Alterações formato córnea
- Fluxo lacrimal reduzido - Retenção depósitos lacrimais
ADAPTAÇÃO PERIFERIA MÉDIA
Notes: <number>
12
12

## Slide 40: SUPERFÍCIE PERIFÉRICA POSTERIOR
Aumentando o RPP incrementa-se a claridade na borda
É importante estabelecer uma adaptação com levantamento axial na borda
RAIO PERIFÉRICO POSTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 41: RELAÇÃO RPP/CAB
ro = 7.70
r1 = 8.60
r2 = 9.90
RZOP = 7.70
DL = 9.00
Extensão do RZOP
r0 = RZOP (mm)
r1 = 1 raio periférico posterior (mm)
r2 = 2 raio periférico posterior (mm)
Notes: <number>
12
12

## Slide 42: RELAÇÃO RPP/CAB
RZOP = 7.70
DL = 9.00
r0 = RZOP (mm)
r1 = 1 raio periférico posterior (mm)
r2 = 2 raio periférico posterior (mm)
ro = 7.70
r1 = 8.60 8.80
r2 = 9.90 11.00
Modificação par r1 and r2
Extensão do RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 43: RELAÇÃO RPP/CAB
ro = 7.70
r1 = 8.60
r2 = 9.90
RZOP = 7.70
DL = 9.00
Modificação para r1 e r2
Extensão do RZOP
r0 = RZOP (mm)
r1 = 1 raio periférico posterior (mm)
r2 = 2 raio periférico posterior (mm)
Notes: <number>
12
12

## Slide 44: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Excessiva claridade de borda pode causar:
    Centralização pobre
    Deslocamento das lentes
    Expulsão do olho
    Formação de bolhas
    Dessecação epitelial
Notes: <number>
12
12

## Slide 45: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Inadequada claridade de borda pode causar:
    Troca lacrimal mínima
    Identação corneal
    Reduzido movimento
    Dificuldade de remoção
    Dessecação epitelial
Notes: <number>
12
12

## Slide 46: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
CLARIDADE AXIAL DE BORDA - EFL
K 7.80 mm @ 180 7.60 mm @ 90
p = 0.75
categoria de desenho de lentes CAB ou EFL (Espessura Filme Lacrimal) calculados
Notes: <number>
12
12

## Slide 47: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/10.00 : 9.60 72
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/11.00 : 9.60 89
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/12.00 : 9.60 103
CLARIDADE AXIAL DE BORDA - EFL
DESENHO DA LENTE
CAB (m)
VARIAÇÃO NO RCP (raio curvatura periférica)
Notes: <number>
12
12

## Slide 48: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
CLARIDADE AXIAL DE BORDA - EFL
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/11.00 : 9.60 8
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/11.00 : 10.00 13
7.70 : 8.00/8.50 : 9.00/11.00 : 10.40 19
DESENHO DA LENTE
CAB (m)
VARIAÇÃO EM ACP (amplitude de curvatura periférica)
Notes: <number>
12
12

## Slide 49: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Para manter mesma CAB:
Diminua o RCP de acordo com o aumento do diâmetro total da lente (para uma determinada ACP)
Diminua o RCP de acordo com o aumento da ACP
Aumente RCP de acordo com o aplanamento da forma corneal i.e. e aumenta, p diminui
CLARIDADE AXIAL DE BORDA
Notes: <number>
12
12

## Slide 50: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Aumenta com:
Aumento no RCP
Aumento na ACP
Aumento no LAB
CLARIDADE AXIAL DE BORDA
Notes: <number>
12
12

## Slide 51: DESENHO DA SUPERFÍCIE POSTERIOR
Bordas mais ajustadas podem minimizar toque (mancha) nas posições de 3 e 9 horas
DEFINIÇÃO CONVENCIONAL (para UD?)
Notes: <number>
12
12

## Slide 52: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Reduzido fluxo lacrimal
Dessecação
CLARIDADE DE BORDA & MENISCO LACRIMAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 53: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
TOQUE EM 3 E 9 HORAS vs CLASSIFICAÇÃO DE BORDA
Porcentagem
(moderado a severo)
15%
Notes: <number>
12
12

## Slide 54: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Porcentagem
TOQUE EM 3 E 9 HORAS vs CLASSIFICAÇÃO DE BORDA
(moderate - severe)
15%
Notes: <number>
12
12

## Slide 55: SUPERFÍCIE POSTERIOR PERIFÉRICA
Borda ampla
Borda Estreita
Excessivo reservatório – adaptação frouxa
Inadequado reservatório – adaptação ajustada
AMPLITUDE DE BORDA E RESERVATÓRIO LACRIMAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 56: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
Pode afetar:
Ângulo de união
Espessura da união
Amplitude da curva periférica anterior
RAIO PERIFÉRICO ANTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 57: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
Espessura da união interna
Espessura da junção externa
Amplitude
Curva periférica anterior
Ângulo oblíquo bisel anterior
Zona óptica anterior
RAIO PERIFÉRICO ANTERIOR
Notes: <number>
12
12

## Slide 58: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
RAIO PERIFÉRICO ANTERIOR
7.6 mm
0.5 mm
0.2 mm
0.21 mm
RZOA
RZOP
Espessura da união externa
ESPESSURA
Notes: <number>
12
12

## Slide 59: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
RAIO PERIFÉRICO ANTERIOR
8.0 mm
7.8 mm
7.6 mm
0.2 mm
0.5 mm
0.4 mm
0.3 mm
0.26 mm
VARIAÇÃO LARGURA
Notes: <number>
12
12

## Slide 60: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
Efeitos:
Decréscimo do conforto
Aumento da interação com pálpebra superior
Descentração superior/central da lente
AUMENTO DA ESPESSURA DA UNIÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 61: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
Efeitos:
Melhora conforto
Minimiza interação com pálpebra superior
Posição central/inferior da lente
DIMINUIÇÃO DA ESPESSURA DA UNIÃO
Notes: <number>
12
12

## Slide 62: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
O cálculo da espessura de borda não terminada indicará o tipo de lenticulação periférica anterior que será requerida
ESPESSURA DE BORDA
Notes: <number>
12
12

## Slide 63: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
Para o seguinte desenho de lente a espessura de borda não terminada variará dependendo do PVP:
7.76 : 8.20/9.90 : 9.60
tc 0.14 mm
ESPESSURA DE BORDA
Notes: <number>
12
12

## Slide 64: DESENHO DA SUPERFÍCIE ANTERIOR
- 2.00 0.12
- 5.00 0.20
-10.00 0.30
ESPESSURA DE BORDA
PVP (D)
tER (mm)
Notes: <number>
12
12