## Slide 1
LENTE DE CONTATO RÍGIDA TÓRICA GÁS PERMEÁVEL TIPOS E DESENHOS
3.7
Notes: <number>
12
12

## Slide 2: TIPOS DE LENTES
Tórica de superfície anterior
Tórica de superfície posterior
Bitórica
Tórica Periférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: EXIGÊNCIAS DE ADAPTAÇÃO
Compatibilidade física
Estabilidade na orientação dos meridianos
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: FORÇAS QUE AFETAM A ORIENTAÇÃO DAS LENTES
Torque da pálpebra
Gravidade
Tensão superficial do filme lacrimal
Relação lente-córnea
Tensão Palpebral
Posição Palpebral
Notes: <number>
12
12

## Slide 5: SUPERFÍCIE ANTERIOR TÓRICA
Superfície posterior esférica
Prisma de base inferior
Superfície anterior cilíndrica
Desenho circular
Desenho truncado
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: SUPERFÍCIE POSTERIOR ESFÉRICA
Começar com:
Zona óptica em torno de 7.70 mm
Diâmetro total por volta de 9.20 mm
Tricurva
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: PRISMA DE BASE INFERIOR
Orientação meridional
Requer 1 - 1.75 dioptrias prismáticas
Permite diferencial espessura/peso
Desalinhamento nasal entre 10 - 15 graus
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: OLHO DIREITO
PÁLPEBRA SUPERIOR
CÓRNEA
LENTES
PÁLPEBRA INFERIOR
PRISMA BASE A 280o
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: PRISMA DE BASE INFERIOR
A tendência da lente em girar com a piscagem é contrariada pelo diferencial de espessura das lentes
A base do prisma, mais pesada, ajuda a manter a orientação meridional da correção cilíndrica
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: PRISMA DE BASE INFERIOR
Existe uma contínua variação na espessura da lente
Ápice é porção mais fina e base é a mais grossa
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: SUPERFÍCIE ANTERIOR CILÍNDRICA
A correção astigmática é proporcionada por um cilíndrico positivo na superfície anterior
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: DESENHO CIRCULAR
Zona óptica é centrada
Prisma de base inferior
Fácil fabricação e duplicação
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: DESENHO TRUNCADO
Parte inferior da lente é truncada
Ajusta sob a pálpebra inferior para estabilidade
Prisma de lastro
Zona óptica está descentrada superiormente
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: LENTE TRUNCADA
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: DESENHO TRUNCADO
Possível contorno
Afinamento da parte frontal até a posterior
Base plana
Afinamento da zona posterior até a frontal
Notes: <number>
12
12

## Slide 16
a
b
c
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: DESENHO TRUNCADO
Desenhado para ajustar à pálpebra inferior
Remove alguns efeitos do prisma de lastro (mais em dioptrias negativas do que positivas)
Notes: <number>
12
12

## Slide 18
TRUNCADO
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: DUPLA TRUNCAGEM
Uma truncagem superior pode ser adicionada para aumentar a estabilidade da lente, se uma truncagem simples não é suficiente
Notes: <number>
12
12

## Slide 20
DUPLO TRUNCADO
Notes: <number>
12
12

## Slide 21
PÁPEBRA SUPERIOR
CÓRNEA
TRUNCADOS
PÁLPEBRA INFERIOR
LENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: TÓRICA DE SUPERFÍCIE POSTERIOR
O desenho de superfície posterior tórica é escolhido para otimizar a relação de toque da lente à córnea, que seria insatisfatória com uma lente esférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: EXIGÊNCIAS DE ADAPTAÇÃO
Cilíndrico corneal de 2.00D ou mais
Compatibilidade física com a córnea
Orientação meridional estável
Notes: <number>
12
12

## Slide 24: DESENHO DA LENTE
Superfície posterior é tórica
Superfície anterior é esférica
Notes: <number>
12
12

## Slide 25: DESENHO DE LENTE TÓRICA DE SUPERFÍCIE POSTERIOR
Modelo de alinhamento completo
Modelo de estimulação de baixa toricidade
Desenho otimizado para cada meridiano principal
Notes: <number>
12
12

## Slide 26: BITÓRICA
A lente bitórica é exigida quando uma lente de superfície tórica posterior/superfície anterior esférica, dá como resultado um montante de astigmatismo residual
Notes: <number>
12
12

## Slide 27: DESENHO DA LENTE
Superfície posterior tórica para uma adaptação física
Superfície anterior tórica para correção do astigmatismo
Estabilidade rotacional
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: TÓRICA PERIFÉRICA
Uma tórica periférica com uma zona óptica posterior esférica é desenhada para melhorar a adaptação em uma córnea com moderada toricidade
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: TÓRICA PERIFÉRICA
Um desenho de curva(s) periférica(s) tórica permite igual toque e/ou claridade na periferia, resultando em uma melhor centralização e conforto
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: DESENHO DA LENTE
Zona óptica posterior esférica
Curvas periféricas posteriores tóricas
Zona óptica e curvas periféricas anteriores esféricas
Zona óptica ovalada
Notes: <number>
12
12

## Slide 31
10.60
8.60
9.00
11.00
Curvas secundárias e periféricas mais curvas
Curvas secundárias e periféricas mais planas
Notes: <number>
12
12

## Slide 32: TÓRICA PERIFÉRICA
Melhor centralização das lentes
Reduzido toque desigual
Previne a formação de bolhas periféricas
CARACTERÍSTICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 33: FABRICAÇÃO
Procedimento mais comum:
Cortar e polir um raio esférico em um molde
Inserir o molde em um torno
Recortar a lente com um raio esférico
Polir as lentes
Checar parâmetros
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: FABRICAÇÃO
Um prisma pode ser gerado pelo acabamento da superfície posterior e depois cortando e polindo a superfície anterior com seu eixo em um ângulo ao plano da superfície posterior
Notes: <number>
12
12